## Slide 1
Sachstandsbericht zu „Energieeffizienzmaßnahmen
an den Kreisimmobilien“

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Sanierungsmaßnahmen im Bestand
  Kreishaus
  ALS-Warendorf
  ALS-Beckum
  Berufskolleg Beckum
Neubaumaßnahmen
  KITA Kreishaus
  Erweiterung Berufskolleg Warendorf
  Bürogebäude Beckum
  Schulischer Lernort ESE
Energieversorgung
  Öko-Gas, Öko-Strom
  Eigenstromerzeugung
Fazit

## Slide 3: Sanierungsmaßnahmen im Bestand
Kreishaus
Hochbau
  Dachflächen (Flachdach)
    Zusätzliche Dämmung
  Fassaden
    Erneuerung der Fensterverglasung
    aller Büros

## Slide 4: Sanierungsmaßnahmen im Bestand
Kreishaus
Technische Gebäudeausrüstung
  BHKW
    114 kWth
    72 kWel
    Baujahr 2015
  Photovoltaik
    99,2 kWp + 63,14 kWp
    Ost-West Ausrichtung
    Über 90% Eigenstromverbrauch
    Baujahr 2018 und 2021

## Slide 5: Sanierungsmaßnahmen im Bestand
Kreishaus
Technische Gebäudeausrüstung
  Gaswärmepumpe mit
  Erdkollektor
    37 kW Heizleistung
    22 kW Kühlleistung
    vorh. Geo-Erdkollektor
    Abwärme Serverräumen

## Slide 6: Sanierungsmaßnahmen im Bestand
Kreishaus
Technische Gebäudeausrüstung
  Erneuerung Lüftungsanlagen
    Anpassung der Luftvolumen-
    ströme
    9 Kompaktgeräte
      hocheffiziente Motoren
      Wärmerückgewinnungssysteme
      Integrierte energieeffiziente Regelungstechnik
    Förderprogramme Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) und Sonderförderung Großraumbüro
    Energieersparnis 50 und 80% je nach Anlage

## Slide 7: Sanierungsmaßnahmen im Bestand
Kreishaus
Technische Gebäudeausrüstung
  Umrüstung auf LED-Beleuchtung
    Sukzessiver Umbau der
    Altbeleuchtung in Büros und Fluren
    Hocheffiziente LED Leuchten
    oder Leuchtmittel
    Energieeinsparung 45 % und 75 %

## Slide 8: Sanierungsmaßnahmen im Bestand
Kreishaus
Technische Gebäudeausrüstung
  Austausch der Gebäudeleittechnik
    Zukunftsfähiges BACnet-Protokoll
    Herstellerneutrale Erweiterung möglich
    Altsystem über 20 Jahre im Betrieb
    Zentrale Serveranwendung.
    Dezentrale webbasierte Bedienung.
    Funktionen: Steuern, Regeln, Überwachen,
    Historisieren, Analysieren
    Kopplung aller Liegenschaften
    Energieeinsparung

## Slide 9: Sanierungsmaßnahmen im Bestand
Astrid-Lindgren-Schule Warendorf
Hochbau
  Fenstersanierung Sporthalle
  Fassadensanierung Sporthalle

## Slide 10: Sanierungsmaßnahmen im Bestand
Astrid-Lindgren-Schule Warendorf
Technische Gebäudeausrüstung
  Austausch Heizungsanlage Sporthalle
    150 kW Pelletkessel
    20 m² Solaranlage
    5000l Pufferspeicher
    Heizen der Sporthalle über Deckenstrahl-
    platten
    Grundlastversorgung für Schulgebäude
    79% CO2 Einsparung in der Sporthalle
    Förderung durch Bund

## Slide 11: Sanierungsmaßnahmen im Bestand
Astrid-Lindgren-Schule Warendorf
Technische Gebäudeausrüstung
  Nahwärmetrasse zwischen Schulgebäude
  und Sporthalle
    Redundanz der Heizsysteme
    Nutzung Pelletenergie im im Schulgebäude
    Förderung KInvFG

## Slide 12: Sanierungsmaßnahmen im Bestand
Astrid-Lindgren-Schule Warendorf
Technische Gebäudeausrüstung
  Erneuerung der Gebäudeleittechnik
    Anbindung an Zentralsystem
    Regelung der Heizungstechnik
  LED-Beleuchtung in der Sporthalle
    Energieersparnis ca. 55 %
  Teilw. Austausch der Beleuchtung in den Fluren und Klassenräumen
    Steuerung über Präsenzmelder
    Energieersparnis 55 % -75 %

## Slide 13: Sanierungsmaßnahmen im Bestand
Astrid-Lindgren-Schule Beckum

## Slide 14: Sanierungsmaßnahmen im Bestand
Astrid-Lindgren-Schule Beckum
Hochbau
  Sanierung Fassade Schulgebäude
    Fenster
    Raffstoreanlage
    WDVS
  Sanierung gesamtes Schulgebäude

## Slide 15: Sanierungsmaßnahmen im Bestand
Astrid-Lindgren-Schule Beckum
Technische Gebäudeausrüstung
  170 kW Pelletkessel mit Pufferspeicher
    Bafa Förderung beantragt
  Hocheffiziente LED-Beleuchtung im Klassentrakt
    Steuerung über Präsenzmelder
  Einbau einer Gebäudeleittechnik

## Slide 16: Sanierungsmaßnahmen im Bestand
Berufskolleg Beckum
Hochbau
  Dachsanierung Holz- und Metallwerkstatt
    zusätzliche Dämmung und
    Erneuerung Verglasung

## Slide 17: Neubaumaßnahmen
Kita Kreishäuschen
Hochbau
  3-fach Verglasung

## Slide 18: Neubaumaßnahmen
Kita Kreishäuschen
Technische Gebäudeausrüstung
  Strom und Wärme vom Kreishaus
  LED-Beleuchtung in allen Räumen
    Teilw. Steuerung über Präenzmelder
  Hocheffiziente Lüftungsanlagen
  Heizen über Niedertemperaturheizung

## Slide 19: Neubaumaßnahmen
Erweiterung Paul-Spiegel-Berufskolleg
Hochbau
  3-fachVerglasung

## Slide 20: Neubaumaßnahmen
Erweiterung Paul-Spiegel-Berufskolleg

## Slide 21: Neubaumaßnahmen
Erweiterung Paul-Spiegel-Berufskolleg
Technische Gebäudeausrüstung
  Anbindung an vorhandene Wärmeerzeugung (Pellet und Gas)
  LED-Beleuchtung in allen Räumen
    Steuerung über Präsenzmelder
  Hocheffiziente Lüftungsanlagen

## Slide 22: Neubaumaßnahmen
Bürogebäude Beckum
Technische Gebäudeausrüstung
  Heiz-Kühldecke
  Wärmeerzeugung mit Sole-Wärmepumpe
    Betrieben mit Ökostrom
  Hocheffiziente LED-Beleuchtung in allen Räumen
  Hocheffiziente Lüftungsanlagen in innenliegenden Räumen
  CO2 neutraler Gebäudebetrieb

## Slide 23: Neubaumaßnahmen
Neubau Schulischer Lernort ESE
Planungsstand Grundlagenermittlung
  Bauen nach KFW Effizienzgebäude
  Berücksichtig von Förderungen

## Slide 24: Energieeinkauf
Organisation gemeinsamer Energie-Ausschreibungen
Bündelung der Nachfrage mehrere Kommunen
Entlastung der Verwaltungen
Strom (Lieferbeginn 2020 3+2 J)
  Marktgerechte Beschaffung in vier marktgerechten Losen
  Ökostrom mit erhöhten Anforderungen gem. EEA
  100% CO2 neutraler Strombezug durch Ökostrom
Gas (Lieferbeginn 2022, Vergabe läuft)
  Marktgerechte Beschaffung in fünf marktgerechten Losen
  Drei Lose mit Biogasanteilen 10-100%
  100% Biogas für das Kreishaus geplant

## Slide 25: Energieversorgung
Eigenstromerzeugung
PV Anlage Kreishaus 99,2 KWp
Neue PV Anlagen 2020 240 kWp
BHKW Kreishaus
BHKW Berufskolleg Ahlen

## Slide 26: Fazit
Deutliche Energieeinsparung im Vergleich zu 1992
  trotz steigender Bruttogeschossfläche
  Halbierung des Heizenergieverbrauch
  - 39% Stromverbrauch
  Reduzierung der
  Gesamtenergiekosten
  CO2 Reduktion - 85 %
Chart: CO2 (t /a)
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Gas | 2059.9171 | 2117.4227 | 2064.0148 | 1988.1856 | 2077.6338 | 1975.0264 | 2117.474 | 1944.9714 | 1829.5514 | 1671.202 | 1603.7894 | 1491.7627 | 1569.8642 | 1562.5027 | 1409.3047 | 1108.9252 | 1170.4145 | 1220.6086 | 1212.5467 | 913.2225 | 1029.1786 | 1083.3911 | 895.8571 | 1070.2991 | 1043.9268 | 1107.2693 | 1114.3231 | 1214.9539 | 1083.8053
Öl | 991.872 | 961.5607 | 608.2751 | 599.74 | 420.0086 | 273.1294 | 297.248 | 278.1692 | 245.2548 | 249.417 | 240.2661 | 194.2737 | 166.664 | 98.6466 | 71.1267 | 54.9051 | 55.147 | 57.8756 | 30.6613 | 11.2376 | 11.1537 | 10.3364 | 8.167 | 8.8772 | 9.0977 | 9.2676 | 11.4992 | 9.436 | 10.8468
Biomasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6335 | 27.8668 | 111.4404 | 115.8111 | 105.3856 | 112.9543 | 134.3001 | 138.7802 | 137.5325 | 138.3745 | 100.894 | 149.5306 | 127.6887 | 139.4332 | 112.8204 | 129.9207
Strommix D (t) | 2448.4904 | 2320.0007 | 2036.8768 | 1894.7152 | 1800.1105 | 1643.9286 | 1627.9854 | 1522.216 | 1427.8819 | 1419.3001 | 1413.7185 | 1380.1172 | 1413.5312 | 1410.5971 | 1363.7661 | 1303.165 | 1254.7935 | 1272.5631 | 1205.6461 | 553.5698 | 580.5293 | 574.5555 | 546.0488 | 562.3577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0